ИНСТРУКЦИЯ №8/06/08/09

по применению средства дезинфицирующего

«Септустин М» (ООО «Уралстинол Био», Россия)

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

в лечебно-профилактических учреждениях

Москва, 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ №8/06/08/09

по применению дезинфицирующего средства «Септустин М» (ООО «Уралстинол Био», Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях.

Инструкция разработана ФГУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М., Левчук Н.Н., Федорова Л.С., Дьяков В.В., Панкратова Г.П.

Инструкция вводится взамен «Инструкции № 8/06 по применению средства дезинфицирующего «СЕПТУСТИН М» ООО «Уралстинол Био», Россия для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических учреждениях».

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета со слабым специфическим запахом. Содержит в качестве действующих веществ: алкилдиметилбензиламмоний хлорид–7,0% и N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин–6,0%. Кроме того, в состав средства в качестве вспомогательных компонентов входят изопропиловый спирт, неионогенный ПАВ, стабилизаторы и вода до 100%. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 9,6(1,0. Плотность при 20ºС равна 0,976(0,010 г/см3.

Средство выпускается в пластмассовых емкостях объемом до 200 л.

Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов – 14 суток.

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, гепатитов А, В, С и др., ВИЧ, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, герпеса, аденовирусов и др.), грибов рода Кандида и Трихофитон, Аспергиллюс, а также моющими свойствами.

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. Средство не вызывает коррозии медицинских инструментов из различных металлов, включая углеродистые стали и сплавы.

1.3 Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу, в виде паров мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс), при парентеральном введении – к 4 классу мало токсичных веществ по классификации К.К.Сидорова, оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное – на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием. Рабочие растворы в аэрозольной форме вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз, при многократных воздействиях вызывают сухость кожи.

ПДК в воздухе рабочей зоны алкилдиметилбензиламмоний хлорида и N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина составляет 1,0 мг/м3 (в форме аэрозоля).

1.4 Средство предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях:

для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии ручным способом;

для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических инструментов при вышеназванных инфекциях в ультразвуковых установках «Кристалл-5» и «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК», или других подобного типа (например, в установках ультразвуковой очистки серии УЗО-«МЕДЭЛ») механизированным способом;

для предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним ручным способом;

для дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла; жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним), комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов, плевательниц, стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых и др. материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии;

для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, поверхностей и оборудования биотуалетов, посуды лабораторной, аптечной (включая однократного использования), белья, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, выделений (мокрота, рвотные массы, моча, жидкость после ополаскивания зева), уборочного инвентаря, резиновых ковриков, медицинских отходов группы Б и В (ватные тампоны, перевязочный материал, изделия медицинского назначения однократного применения и др.), игрушек, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических и детских учреждениях, акушерских стационарах (отделения неонатологии–поверхности в помещениях), отделениях физиотерапевтического профиля, аптеках, клинических, микробиологических, диагностических, бактериологических, вирусологических и др. лабораториях, процедурных кабинетах, пунктах и станциях переливания и забора крови*, на санитарном транспорте, в инфекционных очагах;

* Режимы обеззараживания приведены в инструкции №9/06.

для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D;

обеззараживания поверхностей, пораженных плесневыми грибами рода Аспергиллюс;

проведения генеральных уборок.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ.

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1–Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) по: | Количество средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
| препарату | ДВ | средство | вода | средство | вода |
|  | ЧАС | амин |  |  |  |  |
| 0,20 | 0,0140 | 0,012 | 2,0 | 998,0 | 20 | 9980 |
| 0,25 | 0,0175 | 0,015 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 |
| 0,30 | 0,0210 | 0,018 | 3,0 | 997,0 | 30 | 9970 |
| 0,40 | 0,0280 | 0,024 | 4,0 | 996,0 | 40 | 9960 |
| 0,50 | 0,0350 | 0,030 | 5,0 | 995,0 | 50 | 9950 |
| 0,60 | 0,0420 | 0,036 | 6,0 | 994,0 | 60 | 9940 |
| 0,70 | 0,0490 | 0,042 | 7,0 | 993,0 | 70 | 9930 |
| 0,80 | 0,0560 | 0,048 | 8,0 | 992,0 | 80 | 9920 |
| 1,00 | 0,070 | 0,060 | 10,0 | 990,0 | 100 | 9900 |
| 1,50 | 0,1050 | 0,090 | 15,0 | 985,0 | 150 | 9850 |
| 2,00 | 0,1400 | 0,120 | 20,0 | 980,0 | 200 | 9800 |
| 2,50 | 0,1750 | 0,150 | 25,0 | 975,0 | 250 | 9750 |
| 3,00 | 0,2100 | 0,180 | 30,0 | 970,0 | 300 | 9700 |
| 3,50 | 0,2450 | 0,210 | 35,0 | 965,0 | 350 | 9650 |
| 4,00 | 0,2800 | 0,240 | 40,0 | 960,0 | 400 | 9600 |
| 5,00 | 0,3500 | 0,300 | 50,0 | 950,0 | 500 | 9500 |
| 5,50 | 0,3850 | 0,330 | 55,0 | 945,0 | 550 | 9450 |
| 6,00 | 0,4200 | 0,360 | 60,0 | 940,0 | 600 | 9400 |

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1 Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции, а также предстерилизационной очистки, совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло) ручным способом.

Рабочий раствор средства применяют для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических инструментов из металлов механизированным (с использованием ультразвука) способом в ультразвуковых установках «Кристалл-5» и «УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК», или других подобного типа (например, в установках ультразвуковой очистки серии УЗО-«МЕДЭЛ»).

3.2 Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, указанных изделий проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

3.3 Дезинфекцию и предстерилизационную очистку, в том числе при их совмещении, ручным способом проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия при ручном способе необходимо погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская подсушивания загрязнений. При погружении в раствор изделий из резин на основе натурального и синтетического каучука, пластмасс и стекла с поверхности изделий удаляют видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих каналы, последние для удаления загрязнений тщательно промывают раствором с помощью шприца или иного приспособления. Изделия из металлов не требуют предварительного удаления видимых загрязнений. Использованные салфетки сбрасывают в отдельную емкость, затем утилизируют.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

При обработке хирургических и стоматологических инструментов из металлов механизированным способом допускается подсушивание загрязнений на этих инструментах.

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков рабочего раствора средства в течение 7 мин проточной питьевой водой, с тщательным промыванием всех каналов.

При механизированном способе очистке инструменты размещают в корзине ультразвуковой установки не более, чем в два слоя, таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ раствора к ним. Мелкие стоматологические инструменты (боры, дрильборы и т.п.) укладывают в один слой в крышку чашки Петри, которую устанавливают в корзину ультразвуковой установки (крышку чашки Петри заполняют раствором средства).

# Дезинфекцию и очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

Изделия высушивают с помощью чистых тканевых салфеток и хранят в медицинском шкафу.

Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой проб на наличие остаточных количеств крови, фенолфталеиновой пробы – на наличие щелочных компонентов средства согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.).

3.4 Растворы средства для предстерилизационной очистки изделий, совмещенной и не совмещенной с их дезинфекцией, могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

Раствор средства для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий при механизированном способе используют однократно.

3.5 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения

растворами средства «Септустин М»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции | Режим обработки | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация по препарату, % | Время обеззараживания, мин |  |
| Изделия из резин, пластмасс, стекла, металлов, в том числе хирургические и стоматологические инструменты. | Дезинфекция при вирусных*, бактериальных (кроме туберкулеза) и грибковых (кандидозы) инфекциях | 1,5 2,0 2,5 | 90 60 30 | Погружение |
|  | Дезинфекция при вирусных, бактерииальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях | 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 | Погружение |
| Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки из керамики, металлов, пластмасс | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,5 3,5 4,0 5,0 | 90 60 30 15 | Погружение |
| Слюноотсосы, плевательницы, комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,5 3,0 4,0 5,0 | 90 60 30 15 | Погружение |
| Стоматологические отсасывающие системы | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,5 3,0 4,0 5,0 | 90 60 30 15 | Погружение |
| Изделия из металлов, в том числе хирургические и стоматологические инструменты | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 2,0 | 30 | Погружение в ультразвуковую ванну «Кристалл-5» или «УЗВ-10/150-ТН-РЭЛТЕК» |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Дезинфекция при вирусных, бактерии-альных (включая туберкулез) и грибко-вых (кандидозы) инфекциях | 4,0 5,0 6,0 | 20 10 5 | Погружение |

Примечание: –Знак (*) обозначает, что при обработке стоматологических боров,

контаминированных вирусом, используются рабочие растворы 2,0%

концентрации при времени дезинфекционной выдержки 120 мин,

2,5%  – 90 мин и 3,0% – 60 мин.

3.6 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с их предстерилизационной очисткой, растворами средства «Септустин М» ручным способом представлены в таблицах 3–5.

3.7 Режимы дезинфекции хирургических и стоматологических инструментов из металлов, совмещенный с их предстерилизационной очисткой, раствором средства «Септустин М» механизированным способом приведены в таблице 6.

3.8 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, не совмещенной с предстерилизационной очисткой, представлены в таблицах 7–9.

Таблица 3 – Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной                            очисткой, изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства  «Септустин М» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Удаление видимых загрязнений* с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) |  | Не менее 18 | Не норми-руется |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 2 | То же | 60** |
|  |  |  | 120*** |
|  | 3 |  | 60**** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: · изделий, не имеющих замковых частей (кроме зеркал с амальгамой), каналов или полостей; · изделий, имеющих замковые части (кроме стоматологических щипцов), каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | ((( | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: 1 Знак (*) обозначает, что изделия из металлов не требуют предварительного

удаления видимых загрязнений;

2 Знак (**) обозначает, что на этапе замачивания в рабочем растворе

обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при

вирусных, бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях и кандидозах;

3 Знак (***) обозначает, что указан режим для стоматологических боров

при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах;

4 Знак(****) обозначает, что на этапе замачивания в рабочем растворе

обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при

вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы,

дерматофитии) инфекциях.

Таблица 4

Таблица 4 – Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства

«Септустин М» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполне- нии им полостей и каналов изделий | 4 | Не менее 18 | 20 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментально го канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки;  каналы промывают при помощи шприца | 4 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция эндоскопов при

вирусных, бактериальных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

Таблица 5–Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам  растворами средства «Септустин М» ручным способом

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание* изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 4 | Не менее 18 | 20 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 4 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция

изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных

(включая туберкулез) инфекциях и кандидозах.

# Таблица 6–Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических инструментов растворами средства «Септустин М» в ультразвуковых установках «Кристалл-5» и «УЗВ-10/150-ТН-РЭЛТЕК» механизированным                    способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* в установках инструментов из металлов, имеющих и не имеющих замковые части или каналы и полости | 2,0 | Не менее 18 | 30,0 |
|  | 4,0 |  | 20,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание–Знак (*) обозначает, что во время ультразвуковой обработки инструментов                        обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая  туберкулез) и и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 7– Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной  с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства «Септустин М»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов: ( изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме стоматологических твердосплавных боров, дисков и боров алмазных, зеркал с амальгамой); ( изделий, имеющих замковые (кроме стоматологических щипцов); ( изделий, имеющих каналы или полости, а также стоматологических твердосплавных боров, дисков и боров алмазных) | 0,4 | Не менее 18 | 10 |
|  | 0,4 |  | 15 |
|  | 0,5 |  | 10 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца или электроотсоса: · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; · изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентра-цией раствора, использован-ного на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Таблица 8–Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с  дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Септустин М»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 0,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки;  каналы промывают при помощи шприца | 0,5 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица 9–Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, медицинских инструментов к гибким эндоскопам  раствором средства «Септустин М»

| Этапы очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время вы-держки/ об-работки на этапе, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 0,5 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 7,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

4 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ

4.1 Растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), выделений (мокрота, рвотные массы, моча, жидкость после ополаскивания зева), емкости из под выделений, жесткой мебели, поверхностей аппаратов и приборов, предметов ухода за больными (грелки, наконечники для клизм, подкладные клеенки и др.), игрушек (кроме мягких), посуды, в том числе лабораторной (пробирки, пипетки, предметные, покровные стекла, цилиндры, колбы, флаконы, чашки Петри, планшеты для иммунологического анализа и др.), предметов для мытья посуды (щетки, ерши, мочалки, губки и др.), белья, резиновых ковриков, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, уборочного инвентаря (ветошь и др.), медицинских отходов (использованные салфетки, перевязочный материал, ватные тампоны и др. изделия медицинского назначения однократного применения перед утилизацией), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

4.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа «Квазар». После обработки способом орошения в помещении следует провести влажную уборку.

Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем обрабатывают с интервалом 15 мин: либо двукратно растворами средства: 4,0% и 5,0% концентраций при экспозиции соответственно  240 и 180 мин, либо трехкратно при времени дезинфекционной выдержки 150 и 120 мин.

4.3 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой. Резиновые коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

4.4 Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

4.5 Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, препятствуя их всплытию; крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

4.6 Посуду лабораторную и столовую (освобожденную от остатков пищи) полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки.

4.7 Предметы для мытья посуды, обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов, погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают.

4.8 Белье замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают до исчезновения пены.

4.9 Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

4.10 Медицинские отходы:

- использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны сбрасывают в отдельную емкость с растворами средства 2,5%,3,0%, 3,5% и 4,0% концентраций, выдерживают в них соответственно 120, 90, 60 и 30 мин, а затем утилизируют;

- дезинфекцию изделий медицинского назначения однократного применения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. При проведении дезинфекции изделия погружают в рабочие растворы 2,0%, 2,5% и 3,0% концентраций соответственно на 120, 90 и 60 мин.

Технология обработки изделий медицинского назначения однократного применения аналогична технологии обработки изделий многократного применения и подробно изложена в п.3.

После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с раствором и утилизируют.

4.11 Биологические выделения (мокрота, рвотные массы, моча, жидкость после ополаскивания зева и др.), остатки пищи собирают в емкости и заливают дезинфицирующим раствором. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции выделения утилизируют.

Емкости из-под выделений (мокроты и др.) погружают в раствор средства. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции емкости из-под выделений промывают проточной питьевой водой, а посуду однократного использования утилизируют.

Все работы, связанные с обеззараживанием выделений проводят с защитой рук персонала резиновыми перчатками.

4.12 Режимы дезинфекции различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 10 – 14.

4.13 Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленными в таблице 10.

4.14 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 15.

Таблица 10–Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустин М» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обезза-раживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт | 0,20 0,25 0,30 | 90 60 30 | Протирание |
|  | 0,30 0,50 0,80 | 90 60 30 | Орошение |
| Поверхности и оборудование биотуалетов | 0,50 1,00 | 60 15 | Протирание |
|  | 1,00 2,00 | 60 30 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,50 0,60 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,70 1,00 2,00 | 120 60 30 | Орошение |
|  | 0,20 0,25 0,30 | 90 60 30 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 0,30 0,50 0,80 | 90 60 30 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,20 0,25 0,30 0,40 | 45 30 15 10 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,30 0,50 0,60 0,80 | 120 90 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная, не загрязненная кровью и другими биологическими субстратами1 | 0,30 0,50 0,60 0,80 | 120 90 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 1,50 2,00 2,50 3,00 | 120 90 60 30 | Погружение |
|  | 0,50 0,60 0,80 | 90 60 30 | Погружение* |
| Белье незагрязненное | 0,30 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,50 2,00 2,50 3,00 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 0,50 0,60 0,80 | 90 60 30 | Замачивание* |
| Уборочный инвентарь | 1,50 2,00 2,50 3,00 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 0,50 0,60 0,80 | 90 60 30 | Замачивание* |
| Игрушки | 0,25 0,30 0,40 0,50 | 90 60 45 30 | Орошение, протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью и другими биологическими субстратами1 | 0,25 0,30 0,40 0,50 | 90 60 45 30 | Протирание или погружение |
| Моча, жидкость после ополаскивания зева | 0,25 0,50 | 30 15 | Смешивание выделений с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Рвотные массы | 0,50 1,00 1,50 | 90 60 30 | Смешивание рвотных масс с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Емкость из под выделений (моча, жидкость после ополаскивания зева) | 0,50 1,00 1,50 | 90 60 30 | Погружение |

Примечания: 1 Знак (1) обозначает, что при загрязнении кровью и другими                            биологическими субстратами дезинфекцию проводить по режимам,                            рекомендованным при вирусных инфекциях;

2 Знак (*) обозначает, что начальная температура рабочих растворов (400С)                             в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживалась.

Таблица 11–Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустин М» при туберкулезе

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт | 1,0 2,0 | 90 45 | Протирание |
|  | 1,5 2,5 3,0 3,5 | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Поверхности и оборудование биотуалетов | 2,0 2,5 3,0 | 90 60 30 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 4,0 4,5 5,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 2,0 | 90 45 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,5 2,5 3,0 | 90 60 30 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 | 150 120 90 60 30 | Погружение |
|  | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 90 60 45 30 | Погружение* |
| Посуда лабораторная | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 150 120 90 60 | Погружение |
|  | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 90 60 45 30 | Погружение* |
| Предметы для мытья посуды | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 60 45 30 15 | Замачивание* |
| Белье незагрязненное | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Замачивание* |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 60 45 30 15 | Замачивание* |
| Уборочный инвентарь | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 60 45 30 15 | Замачивание* |
| Игрушки | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 30 | Орошение, протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 30 | Протирание или погружение |
| Емкость из-под выделений (рвотных масс) | 4,0 4,5 | 60 30 | Погружение |
| Емкость из-под выделений (мокроты) | 4,5 5,0 5,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Моча, жидкость после ополаскивания зева** | 1,5 2,0 2,5 | 60 30 15 | Смешивание выделений с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Емкость из под выделений (моча, жидкость после ополаскивания зева) | 1,5 2,0 2,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Мокрота | 3,0 | 90 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:3 |
|  | 3,5 | 60 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:3 |
|  | 4,5 | 60 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 5,0 | 30 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 5,5 | 15 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Рвотные массы | 4,0 | 60 | Смешивание рвотных масс с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 4,5 | 30 | Смешивание рвотных масс с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 2,0 | 60 | Смешивание рвотных масс с раствором средства в соотношении 1:5 |

Примечания: 1 Знак (*) обозначает, что начальная температура рабочих растворов (400С) в                            процессе дезинфекционной выдержки не поддерживалась;

2 Знак (**) обозначает, что вместо рабочих растворов может использоваться                            исходный раствор (концентрат) средства в количестве соответственно  7,5 мл, 10,0 мл, 12,5 мл на 1 литр мочи ( или жидкости после ополаскивания зева)

Таблица 12 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустин М» при кандидозах

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Поверхности и оборудование биотуалетов | 1,5 2,0 2,5 | 90 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 2,0 2,5 | 90 60 30 | Протирание или орошение |
|  | 0,5 1,0 1,5 2,0 | 90 60 30 15 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,3 0,5 0,8 1,0 1,5 | 120 90 60 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 1,5 2,0 | 120 90 60 | Погружение |
|  | 1,0 1,5 2,0 | 60 45 30 | Погружение* |
| Посуда лабораторная | 1,0 1,5 2,0 | 120 90 60 | Погружение |
|  | 1,0 1,5 2,0 | 60 45 30 | Погружение* |
| Предметы для мытья посуды | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 60 45 30 15 | Замачивание* |
| Белье незагрязненное | 0,5 0,8 1,5 | 120 60 30 | Замачивание |
|  | 0,5 0,8 1,5 | 60 30 15 | Замачивание* |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 60 45 30 15 | Замачивание* |
| Уборочный инвентарь | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 60 45 30 15 | Замачивание* |
| Игрушки | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 60 30 15 | Орошение, протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 60 30 15 | Протирание или погружение |
| Емкость из под выделений (рвотные массы) | 3,0 4,0 | 60 30 | Погружение |
| Рвотные массы | 3,0 4,0 | 60 30 | Смешивание рвотных масс с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Мокрота | 3,0 | 90 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 4,0 | 60 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 4,5 | 30 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Емкость из под выделений (моча, жидкость после ополаскивания зева) | 0,5 1,0 | 90 30 | Погружение |
| Емкость из-под выделений (мокроты) | 3,0 4,0 4,5 | 90 60 30 | Погружение |
| Моча, жидкость после ополаскивания зева | 0,5 1,0 | 90 30 | Смешивание выделений с раствором средства в соотношении 1:1 |

Примечание–Знак (*) обозначает, что начальная температура рабочих растворов (400С) в                        процессе дезинфекционной выдержки не поддерживалась.

Таблица 13–Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства  «Септустин М» при дерматофитиях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт | 1,0 2,0 2,5 | 120 60 45 | Протирание |
|  | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 30 | Протирание или орошение |
| Поверхности и оборудование биотуалетов | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 30 | Двукратное протирание или двукратное орошение синтервалом 15 мин |
|  | 2,0 2,5 3,0 3,5 | 120 90 60 30 | Протирание |
|  | 2,5 3,0 4,0 | 120 90 30 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 2,0 2,5 | 120 60 45 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 30 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Белье незагрязненное | 1,0 1,5 2,0 2,5 | 120 60 45 30 | Замачивание |
|  | 1,0 1,5 2,0 | 60 30 15 | Замачивание* |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 2,0 2,5 3,0 | 90 60 30 | Замачивание* |
| Уборочный инвентарь | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 120 90 60 30 | Замачивание |
|  | 2,0 2,5 3,0 | 90 60 30 | Замачивание* |
| Резиновые коврики | 1,5 2,0 3,0 | 120 90 30 | Протирание или погружение |
| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс и других полимерных материалов | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 45 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 45 | Протирание или погружение |

Примечание–Знак (*) обозначает, что начальная температура рабочих растворов (400С) в                         процессе дезинфекционной выдержки не поддерживалась.

Таблица 14 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Септустин М» при вирусных (энтеровирусные инфекции- Коксаки, ЕСНО, полиомиелит; энтеральные и                 парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; грипп, «птичий грипп H5N1»,   «свиной грипп H1N1» и др. ОРВИ, герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусная и др.) инфекциях»

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора, % (по препарату) | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 1,5 | 60 | Протирание |
|  | 1,5 | 90 | Протирание или орошение |
| Поверхности и оборудование биотуалетов | 1,5 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 4,0 4,5 5,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 | 60 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 90 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 90 | Замачивание |
| Игрушки | 1,5 | 60 | Орошение, протирание или погружение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Емкость из-под выделений (рвотные массы) | 4,0 4,5 | 60 30 | Погружение |
| Емкость из-под выделений (мокрота) | 4,5 5,0 5,5 | 60 30 15 | Погружение |
| Мокрота | 3,0 | 90 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:3 |
|  | 3,5 | 60 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:3 |
|  | 4,5 | 60 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 5,0 | 30 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 5,5 | 15 | Смешивание мокроты с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Рвотные массы | 4,0 | 60 | Смешивание рвотных масс с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 4,5 | 30 | Смешивание рвотных масс с раствором средства в соотношении 1:2 |
|  | 2,0 | 60 | Смешивание рвотных масс с раствором средства в соотношении 1:5 |
| Моча, жидкость после ополаскивания зева* | 1,5 2,0 2,5 | 60 30 15 | Смешивание выделений с раствором средства в соотношении 1:1 |
| Емкость из-под выделений (моча, жидкость после ополаскивания зева) | 1,5 | 60 | Погружение |
|  | 2,0 | 30 |  |
|  | 2,5 | 15 |  |

Примечание – Знак (*) обозначает, что вместо рабочих растворов может использоваться                          исходный раствор (концентрат) средства в количестве соответственно  7,5 мл, 10,0 мл, 12,5 мл на 1 литр мочи ( или жидкости после ополаскивания зева)

Таблица 15 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства дезинфицирующего «Септустин М» при проведении генеральных уборок в лечебно- профилактических и детских учреждениях

| Профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,20 0,25 0,30 | 90 60 30 | Протирание |
|  | 0,30 0,50 0,80 | 90 60 30 | Орошение |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 1,5 | 60 | Протирание |
|  |  | 90 | Орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,20 0,25 0,30 | 90 60 30 | Протирание |
|  | 0,30 0,50 0,80 | 90 60 30 | Орошениие |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,0 2,0 | 90 45 | Протирание |
|  | 1,5 2,5 3,0 3,5 | 90 60 30 15 | Орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения1 | - | - | - |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,0 2,0 2,5 | 120 60 45 | Протирание |
|  | 1,5 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 30 | Орошение |

Примечание – Знак (1) означает, что генеральную уборку проводить по режиму                          соответствующей инфекции.

5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 К работе со средством допускаются лица старше 18 лет.

5.2 Работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками

5.3 Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

5.4 Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

5.5 При обработке поверхностей способом орошения персоналу необходимо использовать средства индивидуальной защиты: рук– резиновые перчатки, органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ – 67 или РУ – 60 М с патроном марки «В» и глаз – герметичные очки. По окончании дезинфекции (способ орошения) в помещении рекомендуется провести влажную уборку. Обработку проводить в отсутствие пациентов.

5.6 Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

6 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

6.1 При попадании средства на кожу смыть его водой и кожу смазать кремом.

6.2 При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под проточной водой в течение 10 – 15 мин и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

6.3 При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6.4 При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать теплое питье (молоко, боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 200С и не выше 350С), действующими на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

7.2 Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 00С и не выше 350С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

7.3 При случайной утечке или разливе средства его уборку следует проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: кожи рук – резиновые перчатки, глаз – защитные очки, органов дыхания – универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки «В».

Пролившееся средство следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

7.4 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.

8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

8.1 По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 16 в соответствии с техническими условиями (ТУ 9392-004-51821299-2004).

# Таблица 16 – Показатели качества  средства «Септустин М»

| №№п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид, цвет, запах | Прозрачная жидкость от бесцветной до желтого цвета со слабым специфическим запахом |
| 2 | Плотность при 200С, г/см3 | 0,976 + 0,010 |
| 3 | Показатель активности водородных ионов 1% водного раствора средства | 9,6 + 1,0 |
| 4 | Массовая доля алкилдиме-тилбензиламмоний хлорида, % | 7,0 + 0,7 |
| 5 | Массовая доля N,N-бис- (3-аминопропил)додецил-амина, % | 6,0 + 0,5 |

8.2 Определение внешнего вида, цвета и запаха.

Внешний вид средства оценивается визуальным осмотром средней пробы, помещенной в стакан диаметром 30 см (ГОСТ 25336-82), на белом фоне.

Запах определяют органолептически.

8.3 Определение плотности при 20оС.

Определение плотности при 20оС проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

8.4 Определение показателя активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора.

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора измеряют потенциометрически в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов».

8.5 Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

8.5.1 Оборудование и реактивы:

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

бюретка 7-2-10 по ГОСТ;

колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 25336-82;

цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74;

додецилсульфат (лаурилсульфат) натрия по ТУ 6-09-64-75;

цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102% производства фирмы “Мерк” (Германия) или реактив аналогичной квалификации;

эозин натрия по ТУ 6-09-183-75;

метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-79;

хлористый натрий по ГОСТ 13830-97;

хлористый калий по ГОСТ 4234-77;

карбонат натрия по ГОСТ 84-76;

сульфат натрия безводный;

хлороформ по ГОСТ 20015-88;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

8.5.2 Подготовка к проведению анализа.

Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия:

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

Приготовление смешанного индикатора:

Смешанный индикатор готовят путем смешения 1,0 г эозина натрия, 1,0 г метиленового голубого и 98,0 г хлористого калия.

Приготовление буферного раствора:

Буферный раствор готовят путем последовательного растворения 10,0 г карбоната натрия и 100,0 г сульфата натрия в 1,0 литре дистиллированной воды.

Определение концентрации раствора додецилсульфата натрия:

Точную концентрацию устанавливают методом двухфазного титрования 0,004 н. раствора цетилпиридиний хлорида, приготовляемого растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3) раствором додецилсульфата натрия.

В коническую колбу для титрования пипеткой вносят 10 см3 раствора цетилпиридиний хлорида, прибавляют 15 см3 хлороформа, 30 см3 дистиллированной воды, 1 г хлористого натрия, 10 мл буферного раствора, 0,1 г смешанного индикатора. Закрывают пробку и колбу встряхивают. Образуются два слоя: верхний – водный – окрашенный в ярко-синий цвет, нижний – хлороформный – окрашенный в розовый цвет. Содержимое колбы титруют раствором додецилсульфата натрия, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода окраски нижнего слоя из розовой в интенсивно синюю, окраска верхнего слоя переходит в бледно-розовую.

Точную концентрацию определяют по формуле:

,

где С – точная концентрация раствора лаурилсульфата натрия, моль-экв./литр;

V1 – объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3.

8.5.3 Выполнение анализа:

Навеску анализируемого средства от 0,2 до 0,3 г, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу для титрования, добавляют 30 см3 дистиллированной воды, 15 см3 хлороформа, 1 г хлористого натрия, 0,1 г смешанного индикатора, 10 мл буферного раствора. Полученную двухфазную систему интенсивно встряхивают и титруют раствором лаурилсульфата натрия с точно установленной концентрацией до перехода окраски хлороформного слоя из розовой в синюю.

Обработка результатов.

Массовую долю ω (%) алкилдиметилбензиламмоний хлорида вычисляют по формуле:

где С – точная концентрация раствора лаурилсульфата натрия, моль-экв./дм3;

m – масса анализируемой пробы, г

V – объем раствора додецилсульфата натрия, пошедший на титрование, см3,

349,5 – средняя молекулярная масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, г;

100 – пересчет доли в процентные единицы.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 2-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (5,0% при доверительной вероятности 0,95.

8.6 Определение массовой доли N,N-бис(3-аминопропил) додециламина.

8.6.1 Оборудование и реактивы.

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

рН-метр любой марки с погрешностью измерения не более 0,05 ед. рН. со стеклянным электродом измерения и электродом сравнения;

мешалка магнитная;

бюретка 7-2-10 по ГОСТ вместимостью 25 или 50 см3, цена деления 0,1 см3;

посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336-82;

цилиндр мерный стеклянный по ГОСТ 1770-74 вместимостью 50 см3;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

стандарт-титр кислота соляная по ТУ 6-09-2540-87.

8.6.2 Подготовка к проведению анализа.

8.6.2.1 Подготовку рН-метра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

8.6.2.2 Настройку прибора проводят по буферным растворам, приготавливаемым из стандарт-титров для рН-метра (ежедневно прибор поверяют по двум буферным растворам и еженедельно – по всем буферным растворам).

8.6.2.3 После настройки прибора электроды промывают дистиллированной водой, удаляют избыток влаги фильтровальной бумагой или обтирают тонкой мягкой салфеткой. В нерабочее время электроды хранят в дистиллированной воде.

8.6.2.4 Из фиксанала готовят раствор соляной кислоты с точной концентрацией С=0,1 моль/дм3.

8.6.3 Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства 1 г, взятую с точностью до 0,0002 г., помещают в стеклянный стакан вместимостью 100 – 150 см3. Добавляют 50 см3 дистиллированной воды, перемешивают. Проводят потенциометрическое титрование 0,1н раствором соляной кислоты с использованием магнитной мешалки. Показания с рН-метра снимают через каждые 1 см3, а вблизи точки эквивалентности порции прибавляемого раствора соляной кислоты уменьшают.

8.6.4 Обработка результатов.

По полученным результатам строят график зависимости показаний ионометра от объема титранта. По графику находят объем титранта, добавленный в точке эквивалентности.

Массовую долю ω (%) N,N-бис(3-аминопропил) додециламина вычисляют по формуле:

где С – точная концентрация раствора соляной кислоты, моль/дм3 (0,1 моль/дм3),

m – масса анализируемой пробы, г

V – объем раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование, см3,

299,5 – молекулярная масса N,N-бис(3-аминопропил) додециламина, г;

3 – эквивалент N,N-бис(3-аминопропил) додециламина;

За результат анализа принимают среднее арифметическое 2-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (5,0% при доверительной вероятности 0,95.

8.7 В практических условиях для проведения экспресс - контроля концентрации приготовленных и используемых рабочих растворов дезинфицирующего средства «Септустин М» может применяться  «Индикаторный набор «Септустин М», разработанный и выпускаемый ООО «Уралстинол Био», г. Екатеринбург, по ТУ 9443-008-51821299-2008. Проведение анализа концентрации рабочего раствора осуществляют в соответствии с рекомендациями «Инструкции по применению индикаторного набора для проведения экспресс - контроля концентрации рабочих растворов  дезинфицирующего средства «Септустин М». Инструкция входит в состав комплекта набора в виде инструкции-вкладыша.

ИНСТРУКЦИЯ №9/06

по применению дезинфицирующего средства «СЕПТУСТИН М»

ООО «Уралстинол Био» (Россия) для обеззараживания крови

Москва, 2006 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 9/06

по применению средства дезинфицирующего «Септустин М»

ООО «Уралстинол Био», Россия

для обеззараживания крови

Инструкция разработана в Научно-исследовательском институте вирусологии им.Д.И. Ивановского, Уральским НИИ фтизиопульмонологии, ООО «Уралстинол Био»

Авторы: Носик Д.Н., Носик Н.Н., Дерябин П.Г. (Научно-исследовательский институт вирусологии им. Д.И. Ивановского), Кравченко М.А., Вахрушева Д.В., Еремеева Н.И. (Уральский НИИ фтизиопульмонологии), Канищев В.В. (ООО «Уралстинол Био»)

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета со слабым специфическим запахом.

В состав средства в качестве действующего вещества (ДВ) входят: алкилдиметилбензиламмонийхлорид (ЧАС) - 7,0%, N,N - бис-(3-аминопропил) додециламин (амин) - 6,0%, а также вспомогательные компоненты спирт изопропиловый, неионогенный ПАВ, стабилизаторы и вода до 100%. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 9,6±1,0. Плотность при 20°C,г/cмз - 0,976±0,010.

Средство выпускается в полимерной таре объемом до 200 л.

Срок годности средства - 3 года в невскрытой упаковке изготовителя, рабочих растворов - 14 суток.

1.2. Средство обладает биоцидным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов гепатитов А, В, С, гриппа, включая вирус гриппа птиц и др. (тестировано на вирусе полиомиелита 1), грибов рода Кандида и Трихофитон, плесеней, а также моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

Средство не вызывает коррозии медицинских инструментов из различных металлов, включая углеродистые стали и сплавы.

1.3. Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу к 4 классу малоопасных соединений; при парентеральном введении - к 4 классу мало токсичных веществ, в виде паров при ингаляции малоопасно, оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием. Рабочие растворы в аэрозольной форме вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз, при многократных воздействиях вызывают сухость кожи.

ПДК в воздухе рабочей зоны для действующих веществ составляет 1,0 мг/м 3 (в форме аэрозоля).

1.4. Средство является многофункциональным(. Настоящая инструкция регламентирует применение дезинфицирующего средства «Септустин М» для обеззараживания крови в лечебно-профилактических учреждениях, диагностических и клинических лабораториях, процедурных кабинетах, на станциях переливания крови, в пунктах переливания и забора крови.

# 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора (%) по: | Количество концентрата средства и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
| препарату | Д | В | средство | вода | средство | вода |
|  | ЧАС | амин |  |  |  |  |
| 1,50 | 0,1050 | 0,090 | 15,0 | 985,0 | 150 | 9850 |
| 2,00 | 0,1400 | 0,120 | 20,0 | 980,0 | 200 | 9800 |
| 3,00 | 0,2100 | 0,180 | 30,0 | 970,0 | 300 | 9700 |
| 5,00 | 0,3500 | 0,300 | 50,0 | 950,0 | 500 | 9500 |
| 7,50 | 0,5250 | 0,450 | 75,0 | 925,0 | 750 | 9250 |

# 3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КРОВИ

Средство в виде растворов можно применять как в штатном режиме, для обеззараживания крови перед ее утилизацией, так и в аварийном режиме, при случайном проливе крови на поверхности (пол, столы, стены и др.)

3.1. Применение средства «Септустин М» с целью обеззараживания крови перед ее утилизацией.

Перед проведением процедуры необходимо точно оценить объем крови, подлежащей обеззараживанию. Далее, в соответствии с режимами, указанными в табл. 2 и 3, необходимо приготовить раствор дезинфицирующего средства. Объем приготовленного раствора должен не менее чем в 2 (два) раза превышать объем крови, подлежащей обеззараживанию. Таким образом, для обеззараживания 1 л крови, необходимо приготовить 2 л рабочего раствора. Соответственно, суммарный объем крови и дезинфицирующего раствора в указанном примере составит 3 л.

После того, как проведена точная оценка объема крови и дезинфицирующего раствора, необходимо приготовить емкость (или несколько емкостей), объем которой (которых) достаточен для вмещения суммарного объема крови и раствора дезсредства.

3.1.1. Если объем самой емкости, в которой находится кровь, позволяет провести дезинфекцию, тогда в эту емкость приливается необходимое количество раствора дезинфицирующего средства. Далее смесь крови и раствора дезсредства выдерживается необходимое время, для обеспечения гибели микроорганизмов. Во время дезинфекционной выдержки, емкость должна быть закрыта крышкой. Режимы обеззараживания крови приведены в табл. 2 и 3 настоящей инструкции.

3.1.2. Если объем емкости, в которой находится кровь, не позволяет провести дезинфекцию непосредственно в этой емкости, тогда необходимо приготовить емкость из стекла, пластика или с эмалированным покрытием, закрывающуюся крышкой. В подготовленную емкость заливают необходимый объем раствора средства «Септустин М». Затем к раствору дезинфектанта аккуратно (не допуская разбрызгивания) приливают кровь из емкости, в которой она находилась. Далее в этот же раствор погружают и саму емкость из-под крови, обеспечивая ее полное заполнение раствором. Смесь крови и раствора дезсредства выдерживается необходимое время, для обеспечения гибели микроорганизмов. Во время дезинфекционной выдержки, емкость должна быть закрыта крышкой. Режимы обеззараживания крови приведены в табл. 2 и 3 настоящей инструкции.

3.1.3. Кровь, после её исследования, оставшуюся в лабораторной посуде, подвергают обеззараживанию по методике, изложенной в п. 3.1.2. настоящей Инструкции.

3.1.4. Все работы, связанные с обеззараживанием крови, в обязательном порядке проводятся с защитой рук персонала резиновыми перчатками.

3.1.5. После окончания дезинфекционной выдержки, смесь обеззараженной крови и раствора дезсредства подвергают утилизации, как медицинские отходы, а все использованные в процессе дезинфекции емкости протираются губкой или ветошью, обильно смоченной в 2%-ном растворе средства «Септустин М». Протертые емкости оставляют на 60 мин., а затем промывают водопроводной водой.

3.1.6. При отсутствии других возможностей для утилизации, смесь крови и раствора дезинфицирующего средства «Септустин М» после окончания дезинфекционной выдержки, может быть утилизирована путем слива в канализацию.

Таблица 2. Режимы применения средства «Септустин М» для обеззараживания крови и загрязненных кровью поверхностей в отношении вирусных (включая вирусы гепатитов А, В и С, ВИЧ, гриппа, в т.ч. гриппа птиц) и бактериальных (исключая туберкулез) инфекций.

| Объект обеззараживания | Концентрация (по препарату), % | Время выдержки, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровь, находящаяся в емкостях или собранная с поверхности | 1,5 | 240 | Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Поверхность, после сбора с нее пролившейся крови или со следами крови (пятна крови, подсохшие пятна крови) | 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин. |

Таблица 3. Режимы применения средства «Септустин М» для обеззараживания крови и загрязненных кровью поверхностей в отношении вирусных (включая вирусы гепатитов А, В и С, ВИЧ, гриппа, в т.ч. гриппа птиц) и бактериальных (включая туберкулез) инфекций.

| Объект обеззараживания | Концентрация (по препарату), % | Время выдержки, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровь, находящаяся в емкостях или собранная с поверхности | 5,0 7,5 | 60 30 | Смешивание крови с раствором средства в соотношении 1:2 |
| Поверхность, после сбора с нее пролившейся крови или со следами крови (пятна крови) | 2,5 3,0 | 90 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин. |

3.2. Применение средства «Септустин М» с целью обеззараживания крови, пролившейся на поверхность различных объектов.

Перед проведением процедуры необходимо оценить объем крови, пролитой на поверхность. Далее, в соответствии с режимами, указанными в табл. 2 и 3, необходимо приготовить раствор дезинфицирующего средства. Объем приготовленного раствора должен в 2 (два) раза превышать объем пролитой крови, подлежащей обеззараживанию. Таким образом, для обеззараживания 1 л крови, необходимо приготовить 2 л рабочего раствора. Соответственно, суммарный объем крови и дезинфицирующего раствора в указанном примере составит 3 л.

3.2.1. Для выполнения обеззараживания пролитой крови нужно подготовить емкость с крышкой, объем которой не меньше чем сумма объемов пролитой крови и необходимого количества раствора средства «Септустин М». В подготовленную емкость необходимо залить требуемое количество раствора дезинфицирующего средства, но не менее 2 л.

3.2.2. Пролившуюся кровь собирают поролоновой губкой или ветошью, погружают губку или ветошь с собранной кровью в емкость, содержащую раствор средства «Септустин М». Затем, аккуратно (избегая разбрызгивания) прополаскивают губку или ветошь и отжимают. Манипуляции повторяют до тех пор, пока вся пролитая кровь не будет собрана. По окончании, использованную губку или ветошь погружают в емкость, содержащую смесь пролитой крови и раствора дезинфицирующего средства. Емкость закрывают крышкой и выдерживают необходимое время, для обеспечения гибели микроорганизмов. Режимы обеззараживания пролитой крови приведены в табл. 2 и 3 настоящей инструкции.

3.2.3. После завершения процедуры сбора пролитой крови, поверхность, на которую кровь была пролита, двукратно (с интервалом 15 мин.) протирают чистой губкой или ветошью, обильно смоченной раствором средства «Септустин М». Суммарный расход рабочего раствора на 1 м2 загрязненной поверхности при двукратной обработке составляет 200 мл. Режимы обеззараживания поверхностей после сбора с нее пролитой крови приведены в табл. 2 и 3 настоящей инструкции.

3.2.4. При наличии на поверхности подсохших (высохших) капель крови, с помощью поролоновой губки или ветоши обильно смачивают пятна крови растворами средства, а затем проводят обработку в соответствии с п. 3.2.3 настоящей инструкции.

3.2.5. Все работы, связанные с обеззараживанием пролитой крови, в обязательном порядке проводятся с защитой рук персонала резиновыми перчатками.

3.2.6. После окончания дезинфекционной выдержки, смесь обеззараженной крови и раствора дезсредства подвергают утилизации, как медицинские отходы, а все использованные в процессе дезинфекции емкости протираются губкой или ветошью, обильно смоченной в 2%-ном растворе средства «Септустин М». Протертые емкости оставляют на 60 мин., а затем промывают водопроводной водой.

3.2.7. При отсутствии других возможностей для утилизации, смесь крови и раствора дезинфицирующего средства «Септустин М» после окончания дезинфекционной выдержки, может быть утилизирована путем слива в канализацию.

# 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством допускаются лица старше 18 лет.

4.2. Работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками

4.3. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.4. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

4.5. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, недоступных детям.

# 5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой и кожу смазать кремом.

5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под проточной водой в течение 10-15 мин и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать теплое питье (молоко, боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

# 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта (при температуре не ниже минус 20°С и не выше 35°С), действующими на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

6.2. Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 0°С и не выше 35°С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

6.3. При случайной утечке или разливе средства его уборку необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: кожи рук - резиновые перчатки, глаз — защитные очки, органов дыхания - универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки «В».

Пролившееся средство необходимо адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.

# 7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1. По физико-химическим показателям дезинфицирующее средство «Септустин М» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 4.

Таблица 4. Показатели качества средства «Септустин М»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид, цвет, запах | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом |
| 2 | Плотность при 20°С, г/см3 | 0,976 ± 0,010 |
| 3 | Показатель активности водородных ионов 1% водного раствора средства | 9,6 ± 1,0 |
| 4 | Массовая доля алкилдиме-тилбензиламмоний хлорида, % | 7,0 + 0,7 |
| 5 | Массовая доля N,N-бис-(3 -аминопропил) додециламина, % | 6,0 ± 0,5 |

7.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха

Внешний вид средства оценивается визуальным осмотром средней пробы, помещенной в стакан диаметром 30 см (ГОСТ 25336-82), на белом фоне.

Запах определяют органолептически.

7.3. Определение плотности при 20°С

Определение плотности при 20°С проводят с помощью ареометра или пикнометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

7.4. Определение показателя активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора измеряют потенциометрически в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов».

7.5. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

7.5.1. Оборудование и реактивы:

- Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

- Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74;

- Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74;

- Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой;

- Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 25336-82;

- Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74;

- Додецилсульфат (лаурилсульфат) натрия по ТУ 6-09-64-75;

- Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%, производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной квалификации;

- Эозин натрия по ТУ 6-09-183-75;

- Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-79;

- Хлористый натрий по ГОСТ 13830-97;

- Хлористый калий по ГОСТ 4234-77;

- Карбонат натрия по ГОСТ 84-76;

- Сульфат натрия безводный;

- Хлороформ по ГОСТ 20015-88;

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.5.2. Подготовка к проведению анализа

- Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия:

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

- Приготовление смешанного индикатора:

Смешанный индикатор готовят путем смешения 1,0 г эозина натрия, 1,0 г метиленового голубого и 98,0 г хлористого калия.

- Приготовление буферного раствора:

Буферный раствор готовят путем последовательного растворения 10,0 г карбоната натрия и 100,0 г сульфата натрия в 1,0 литре дистиллированной воды.

Определение концентрации раствора додецилсульфата натрия:

Точную концентрацию устанавливают методом двухфазного титрования 0,004 н. раствора цетилпиридиний хлорида, приготовляемого растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3) раствором додецилсульфата натрия.

В коническую колбу для титрования пипеткой вносят 10 см3 раствора цетилпиридиний хлорида, прибавляют 15 см3 хлороформа, 30 см3 дистиллированной воды, 1 г хлористого натрия, 10 мл буферного раствора, 0,1 г смешанного индикатора. Закрывают пробку и колбу встряхивают. Образуются два слоя: верхний - водный - окрашенный в ярко-синий цвет, нижний - хлороформный - окрашенный в розовый цвет. Содержимое колбы титруют раствором додецилсульфата натрия, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода окраски нижнего слоя из розовой в интенсивно синюю, окраска верхнего слоя переходит в бледно-розовую.

Точную концентрацию определяют по формуле:

C=0,004/V1,

где С - точная концентрация раствора лаурилсульфата натрия, моль - экв./литр,

V1 - объем раствора лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3.

7.5.3. Выполнение анализа:

Навеску анализируемого средства от 0,2 до 0,3 г, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу для титрования, добавляют 30 см3 дистиллированной воды, 15 см3 хлороформа, 1 г хлористого натрия, 0,1 г смешанного индикатора, 10 мл буферного раствора. Полученную двухфазную систему интенсивно встряхивают и титруют раствором лаурилсульфата натрия с точно установленной концентрацией до перехода окраски хлороформного слоя из розовой в синюю.

Обработка результатов.

Массовую долю w (%) алкилдиметилбензиламмоний хлорида вычисляют по формуле:

w=(C ( 349.5 ( 100 ( V)/(m ( 1000)

где С - точная концентрация раствора лаурилсульфата натрия, моль - экв./литр,

m - масса анализируемой пробы, г

V - объем раствора додецилсульфата натрия, пошедший на титрование, см3,

349,5 - средняя молекулярная масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, г;

100 - пересчет доли в процентные единицы;

За результат анализа принимают среднее арифметическое 2-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±5,0% при доверительной вероятности 0,95.

7.6. Определение массовой доли N,N-бис-(3-аминопропил) додециламина.

7.6.1. Оборудование и реактивы

- Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

рН-метр любой марки с погрешностью измерения не более 0,05 ед. рН. со стеклянным электродом измерения и электродом сравнения;

- Мешалка магнитная;

- Бюретка 7-2-10 по ГОСТ вместимостью 25 или 50 см3, цена деления 0,1 см3;

- Посуда лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336-82;

- Цилиндр мерный стеклянный по ГОСТ 1770-74 вместимостью 50 см3;

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

- Стандарт-титр кислота соляная по ТУ 6-09-2540-87.

7.6.2. Подготовка к проведению анализа

7.6.2.1. Подготовку рН-метра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора;

7.6.2.2. Настройку прибора проводят по буферным растворам, приготавливаемым из стандарт-титров для рН-метра (ежедневно прибор поверяют по двум буферным растворам и еженедельно - по всем буферным растворам);

7.6.2.3. После настройки прибора электроды промывают дистиллированной водой, удаляют избыток влаги фильтровальной бумагой или обтирают тонкой мягкой салфеткой. В нерабочее время электроды хранят в дистиллированной воде;

7.6.2.4. Из фиксанала готовят раствор соляной кислоты с точной концентрацией С=0,1 моль/дм3.

7.6.3. Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства 1 г, взятую с точностью до 0,0002 г., помещают в стеклянный стакан вместимостью 100 - 150 см3. Добавляют 50 см3 дистиллированной воды, перемешивают. Проводят потенциометрическое титрование 0,1м раствором соляной кислоты с использованием магнитной мешалки. Показания с рН-метра снимают через каждые 1 см3, а вблизи точки эквивалентности порции прибавляемого раствора соляной кислоты уменьшают.

7.6.4. Обработка результатов.

По полученным результатам строят график зависимости показаний ионометра от объема титранта. По графику находят объем титранта, добавленный в точке эквивалентности.

Массовую долю w (%) N,N-бис(3-аминопропил) додециламина вычисляют по формуле:

w=(C ( 299.5 ( 100 ( V)/(m ( 3 ( 1000)

где С - точная концентрация раствора соляной кислоты, моль/дм (0,1 моль/дм3),

m - масса анализируемой пробы, г

V - объем раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование, см3,

299,5 - молекулярная масса N,N-бис(3-аминопропил) додециламина, г;

3 - эквивалент N,N-бис(З-аминопропил) додециламина;

За результат анализа принимают среднее арифметическое 2-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±5,0% при доверительной вероятности 0,95.

# Footnotes

( Режимы применения средства для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, а также режимы обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, проведения генеральных уборок приведены в «ИНСТРУКЦИИ № 8/06 по применению средства дезинфицирующего «Септустин М» ООО «Уралстинол Био», Россия в лечебно-профилактических учреждениях»